Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

# Кресло-коляска прогулочное для детей

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.262.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

1 Назначение

#### Кресло-коляска прогулочное для детей (далее – коляска) ЦСИЕ.03.262.00.00.00 предназначено для передвижения больных и инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием или грунтовым с углом уклона не более 10 % на значительные расстояния.

Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса. Задние колеса поворотные. Положение наклона спинки и сиденья не регулируется. Положение подножки регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине для удобства хранения и транспортирования.

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры коляски:

- длина – (800±5) мм;

- ширина – (604±5) мм;

- высота – (860±5) мм.

2.2 Ширина сиденья – (304±5) мм.

2.3 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя) – 50 кг.

2.4 Масса коляски – не более 22 кг.

2.5 Срок службы – не менее 4 лет.

3 Устройство

Коляска (см. рисунок) включают следующие основные элементы:

- систему опоры тела (сиденье 1, спинка 2, подлокотники 3, подножка 4);

- систему привода, систему управления и систему торможения (тяги 5 и 6, приводные рычаги 7, ручные тормоза 8);

- колеса (передние приводные колеса 9, задние поворотные колеса 10).

- рама 11.

Примечание – Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

1

6

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (даты продажи или выдачи заказчику), но не более 18 месяцев с даты изготовления.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек и камер коляски.

11.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.

11.6 Послегарантийный ремонт производится на 
РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 256-62-55.

12 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.96340/1306.

Регистрационный номер изделия: Мн-7.113475/7.003-1303.

Действительно до 18.06.2018 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 204-40-77; отдел маркетинга и сбыта (017) 204-68-66; 
сайт: www.bpovc.by.

5

4 Подготовка к работе и работа

Коляска к пользователю поступает в собранном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее состояние необходимо выполнить следующее:

4.1 Расчехлить, поставить на колеса и надавить на боковые стороны сиденья до упора.

4.2 Отрегулировать длину тяг 6 таким образом, чтобы задние колеса 10 были параллельны друг другу (для обеспечения синхронного поворота колес).

4.3 Вставить подножку 4 в трубы полурам.

4.4 Шины передних колес накачать таким образом, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 до 10 мм.

4.5 Отрегулировать высоту подножки 4 с помощью фиксаторов.

При посадке в коляску и высадке из нее необходимо затормозить передние колеса 9. Перемещение коляски осуществляется за счет поочередного перемещения вперед-назад приводных рычагов 7. Поворот осуществляется за счет поворота рукоятки правого приводного рычага.

При эксплуатации коляски на улицах населенных пунктов и дорогах строго соблюдайте «Правила дорожного движения».

5 Меры безопасности

5.1 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из нее становиться на площадку подножки, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

5.2 Запрещается эксплуатировать коляску, не изучив «Правила дорожного движения».

5.3 Запрещается перевозить грузы и пассажиров.

5.4 Запрещается подвергать коляску ударам.

5.5 Запрещается оставлять коляску в незаторможенном состоянии.

5.6 Запрещается использование колясок на дорогах с углом наклона более 10º.

2

6 Техническое обслуживание

6.1 Сиденье и спинку коляски необходимо протирать дезинфицирующими и моющими средствами для удаления грязи.

Также в связи с тем, что сиденье и спинка изготавливаются из синтетических материалов, рекомендуется обрабатывать их специальным средством для снятия статического напряжения.

6.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

6.3 Давление воздуха в шинах задних колес значительно влияет на легкость хода, поэтому необходим визуальный контроль. Накаченные шины под нагрузкой должны прогибаться в пределах от 5 до10 мм.

7 Комплектность

7.1 Коляска                                                                      1 шт.

7.2 Руководство по эксплуатации                                  1 шт.

7.3 Велонасос                                                                  1 шт.

Примечание – При комплектовании коляски колесами с полиуретановыми шинами велонасос не входит в комплект поставки.

8 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- товарный знак изготовителя;

- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

- наименование и обозначение изделия;

- обозначение ТНПА;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

- знак соответствия (при подтверждении соответствия);

- месяц и год изготовления;

- срок службы (лет);

- гарантийный срок (месяцев);

- идентификационный штриховой код.

3

9 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска прогулочное для детей__________

наименование изделия

ЦСИЕ.03.262.00.00.00___________

обозначение                        зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями ТНПА, ТУ BY 100010315.036-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 и 
СТБ ИСО 13485-2005.

МП

_____________________________________________________

должность             личная подпись              расшифровка подписи

_____________________

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска прогулочное для детей__________

наименование изделия

ЦСИЕ.03.262.00.00.00___________

обозначение                        зав. номер

упаковано на___________РУП БПОВЦ______________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_______________________________________________________

должность             личная подпись              расшифровка подписи

________________________

число, месяц, год

4

# Text boxes

Рисунок